Схема установки кронштейна запасного колеса УАЗ Патриот

- Открутите штатный кронштейн крепления запасного колеса и прикрутите опорную пластину (2).

- Просверлите отверстия Ø12 в правом крыле согласно шаблонам (19).

- Прикрутите кронштейны калитки (4) не затягивая болты.

- Установите Кронштейн запасного колеса (1) на кронштейны (4).

- Установите Тягу двери (3) и затяните болты крепления кронштейнов (4).

- Отрегулируйте длину Тяги двери (3) и Отбойники (18) чтобы задняя дверь автомобиля закрывалась с небольшим усилием.

Комплект поставки:

| 1. Кронштейн запасного колеса | 1шт |
| --- | --- |
| 2. Опорная пластина | 1шт |
| 3. Тяга двери в сборе | 1шт |
| 4. Кронштейн на крыло | 2шт |
| 5. Ответная часть кронштейна | 2шт |
| 6. Болт М10 20 | 2шт |
| 7. Болт М10 30 | 4шт |
| 8. Болт М14 85 | 2шт |
| 9. Болт М10 65 | 2шт |
| 10. Гайка М10 | 4шт |
| 11. Гайка М10 с нейлоновым кольцом | 2шт |
| 12. Гайка М14 с нейлоновым кольцом | 2шт |
| 13. Гайка М14 колесная | 3шт |
| 14. Шайба 10 | 14шт |
| 15. Шайба 14 | 4шт |
| 16. Шайба пластиковая 14 | 4шт |
| 17. Прокладка паронитовая | 2шт |
| 18. Отбойник с контргайкой | 2шт |
| 19. Шаблон установки кронштейнов | 2шт |
| 20. Схема установки | 1шт |

# Text boxes

Опорная пластина  (2)

Кронштейн (4)

Ответная часть кронштейна (5)

Шайба (14)

Болт (6)

Болт (7)

Гайка (10)

Гайка (12)

Шайба (15)

Шайба (16)

Болт (8)

Болты М10 1,25 крепления защиты к бамперу

Болты крепления боковины